	PC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
Add r1,r2,r2	0	F	D	E	M	W	4
nop	4		F
nop	8			F
Lw r1,0(r1) r1=m1=1	c				F	D	E	M	W								F	D
nop	10					F
nop	14						F
Beq R1,R2,4	18							F	D	E	M
Add r1,r1,r1 r1 = 2	1c								F	D	E	M	W
nop	20									F
nop	24										F
Sw r1,0(r4) m1=2	28											F	D	E	M	W
Beq r2,r2,-9	32												F	D	E	M	W
nop														F	D	E
nop															F	D
nop																F

	PC	F	D	E	M	W
Add r1,r2,r2 r1=4	0	1	2	3	4	5	r1=4
Lw r1,0(r1) r1=m1=1	c	4	5	6	7	8	r1=1
Beq R1,R2,4 1==2		7	8	9	10
Add r1,r1,r1		8	9	10	11	12	r1=1+1=2
Sw r1,0(r4)		11	12

	24

Processador com apenas Forwarding, BEQ no 4 estagio
	PC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
Add r1,r2,r2	0	F	D	E	M	W
Lw r1,0(r1) r1=m1=1	4		F	D	E	M	W	1				F	D	E	M	W	2
nop	8			F	D	E	M	W					F	D	E	M	W
Beq R1,R2,4 1==2, / 2==2	c				F	D	E	M						F	D	E	M
Add r1,r1,r1 1+1=2	10					F	D	E	M	W					F	D	E
Sw r1,0(r4)	14						F	D	E	M	W					F	D
Beq r2,r2,-6 28-24=4	18							F	D	E	M						F
Sub r6,r4,r2	1c								F	D	E
Or r7,r5,r1	20									F	D							F
And r9,r7,r3	24										F

	PC	F	D	E	M	W
Add r1,r2,r2	0	1	2	3	4	5	r1=4
Lw r1,0(r1) r1=m1=1	4	2,11	3,12	4,13	5,14	6,15	R1=1,r1=2
nop	8	3,12	4,13	5,14	6,15	7,16
Beq R1,R2,4 / pc=12+4+16=32	12	4,13	5,14	6,15	7,16		1==2, / 2==2
Add r1,r1,r1 1+1=2	16	5,14	6,15	7,16	8,-	9,-
Sw r1,0(r4)	20	6,15	7,16	8,-	9,-	10	m1=2
Beq r2,r2,-6 28-24=4	24	7,16	8	9	10
Sub r6,r4,r2	28	8	9	10
Or r7,r5,r1	32	9,17	10,18	19	20	21
And r9,r7,r3	36	10.18	19	20	21	22

Processador com Forwarding e com Hazard, BEQ no 4 estagio
	PC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
Add r1,r2,r2	0	F	D	E	M	W
Lw r1,0(r1) r1=m1=1	4		F	D	E	M	W	1				F	D	E	M	W
Beq R1,R2,4 1==2, / 2==2 pc=28	8			F	D	D	E	M	W				F	D	D	E	M
Add r1,r1,r1 1+1=2	12				F	F	D	E	M	W
Sw r1,0(r4)	16						F	D	E	M	W
Beq r2,r2,-6 28-24=4	20							F	D	E	M
Sub r6,r4,r2	24								F	D	E
Or r7,r5,r1	28									F	D							F
And r9,r7,r3	32										F
	24

Processador com Forwarding e com Hazard, BEQ no 2 estagio
	PC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
Add r1,r2,r2	0	F	D	E	M	W
Lw r1,0(r1) r1=m1=1	4		F	D	E	M	W	1			F	D	E	M	W
Beq R1,R2,4 1==2, / 2==2 pc=28	8			F	D	D	D					F	D	D	D
Add r1,r1,r1 1+1=2	12				F	F	F	D	E	M	W
Sw r1,0(r4)	16							F	D	E	M	W
Beq r2,r2,-6 28-24=4	20								F	D
Sub r6,r4,r2	24									F
Or r7,r5,r1	28															F	D	E
And r9,r7,r3	32																F	D
	24

PC	F	D	E	M	W