Com unidade de Forwarding e unidade de Hazard de Load, Beq 4 estagio
	PC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
addi $t1,$zero,0	0	F	D	E	M	W
lw $t2,4($zero)	4		F	D	E	M	W
lw $t3,8($zero)	8			F	D	E	M	W
loop: add $t1,$t1,$t2	c
addi $t3,$t3,-1	10
beq $t3,$zero,fim	14
beq $zero,$zero,loop	18
fim: sw $t1,0($zero)	1c
	20
	24

Com unidade de Forwarding e unidade de Hazard de Load, Beq 4 estagio
	PC	F	D	E	M	W
addi $t1,$zero,0	0
lw $t2,4($zero)	4
lw $t3,8($zero)	8
loop: add $t1,$t1,$t2	c
addi $t3,$t3,-1	10
beq $t3,$zero,fim	14
beq $zero,$zero,loop	18
fim: sw $t1,0($zero)	1c
	20
	24

Com unidade de Forwarding e unidade de Hazard de Load, Beq 4 estagio
	PC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
lw $t3,8($zero)	0
addi $t1,$zero,0	4
lw $t2,4($zero)	8
loop: add $t1,$t1,$t2	c
addi $t3,$t3,-1	10
bne $t3,$zero,loop	14
sw $t1,0($zero)	18
	1c
	20
	24

Com unidade de Forwarding e unidade de Hazard de Load, Beq 4 estagio
	PC	F	D	E	M	W
lw $t3,8($zero)	0
addi $t1,$zero,0	4
lw $t2,4($zero)	8
loop: add $t1,$t1,$t2	c
addi $t3,$t3,-1	10
bne $t3,$zero,loop	14
sw $t1,0($zero)	18
	1c
	20

Com unidade de Forwarding e unidade de Hazard de Load, Beq 2 Estagio
	PC	F	D	E	M	W
lw $t3,8($zero)	0
addi $t1,$zero,0	4
lw $t2,4($zero)	8
loop: add $t1,$t1,$t2	c
addi $t3,$t3,-1	10
bne $t3,$zero,loop	14
sw $t1,0($zero)	18
	1c
	20