Com unidade de Forwarding e unidade de Hazard de Load, Beq 4 estagio
	PC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
addi $t1,$zero,0	0	F	D	E	M	W
lw $t2,4($zero)	4		F	D	E	M	W
lw $t3,8($zero)	8			F	D	E	M	W
loop: add $t1,$t1,$t2	c				F	D	E	M	W			F	D	E	M	W
addi $t3,$t3,-1	10					F	D	E	M	W			F	D	E	M	W
beq $t3,$zero,fim	14						F	D	E	M	W			F	D	E	M	W
beq $zero,$zero,loop	18							F	D	E	M	W			F	D	E
fim: sw $t1,0($zero)	1c								F	D	E					F	D	F
	20									F	D						F
	24										F

Com unidade de Forwarding e unidade de Hazard de Load, Beq 4 estagio
	PC	F	D	E	M	W
addi $t1,$zero,0	0	1	2	3	4	5
lw $t2,4($zero)	4	2	3	4	5	6
lw $t3,8($zero)	8	3	4	5	6	7
loop: add $t1,$t1,$t2	c	4,11	5,12	6,13	7,14	8,15
addi $t3,$t3,-1	10	5,12	6,13	7,14	8,15	9,16
beq $t3,$zero,fim	14	6,13	7,14	8,15	9,16	10
beq $zero,$zero,loop	18	7,14	8,15	9,16	10
fim: sw $t1,0($zero)	1c	8,15,17	9,16,18	10,19	20	21
	20	9,16,18	10,19	...
	24	10,19	...

Com unidade de Forwarding e unidade de Hazard de Load, Beq 4 estagio
	PC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
lw $t3,8($zero)	0
addi $t1,$zero,0	4
lw $t2,4($zero)	8
loop: add $t1,$t1,$t2	c
addi $t3,$t3,-1	10
bne $t3,$zero,loop	14
sw $t1,0($zero)	18
	1c
	20
	24

Com unidade de Forwarding e unidade de Hazard de Load, Beq 4 estagio
	PC	F	D	E	M	W
lw $t3,8($zero)	0
addi $t1,$zero,0	4
lw $t2,4($zero)	8
loop: add $t1,$t1,$t2	c
addi $t3,$t3,-1	10
bne $t3,$zero,loop	14
sw $t1,0($zero)	18
	1c
	20

Com unidade de Forwarding e unidade de Hazard de Load, Beq 2 Estagio
	PC	F	D	E	M	W
lw $t3,8($zero)	0
addi $t1,$zero,0	4
lw $t2,4($zero)	8
loop: add $t1,$t1,$t2	c
addi $t3,$t3,-1	10
bne $t3,$zero,loop	14
sw $t1,0($zero)	18
	1c
	20